Otsevideo nutikaamera

Kasutusjuhend

(Mudel：L5)

Sisukord

1 Kaamera Ülevaade	2

2 Kiiralustusjuhendid	4

2.1 Patareide paigaldamine	4

2.2 SD-kaardi paigaldamine	5

2.3 SIM-kaardi sisestamine	5

2.4 Mobiiliäpi allalaadimine	5

2.5 Toitelüliti ja nupud	6

2.6 Seadistuskaart	8

3 Kaamera ühendamine pilveserveriga	14

3.1 Kaamera ühendamine pilveserveriga	14

3.3 Kaamera seadistamine veebiportaali või äpi kaudu	19

3.4 Otsevideo saamine	21

3.5 Muud põhitoimingud äpi kaudu	24

4 Lisatoide	26

5	Asetuse näpunäited	26

LisaⅠ: Tehnilised spetsifikatsioonid	28

Lisa Ⅱ: Detaililoend	30

Kaamera toimimiseks vajate järgmist:

-internetiühendus veebisaidiga

https://www.linckeazi.com

-12*AA/6*18650 patareid

-SD-kaart

-SIM-kaart

Otsevideo nutikaamera omadused:

- Otsevideo seire ja jälgimine, otseülekanne

- Kahekordne jälgimissüsteem: PIR-tuvastus + nutikas liikumiste jälgimine, automaatselt ja nutikalt keskkonnaga kohandumine

- Nutivideo, võtab videosse nii kaua (max 3 minutit päevas või vastavalt vajadusele) kui on kaamera ees liikumist, samas peatub salvestamine kohe, kui liikumine kaob

- Nutipilt, teeb ja salvestab alati parimad pildid

- Nutikas käivitustuvastus, vähendab oluliselt valekäivitusi

- 0,6 s ülikiire videokäivitus

- H.264 tihendus, vähendab oluliselt video suurust (tihendatud video suurus), kuid ometi HQ-kvaliteediga

- 1440 p ülipeeneralduslik video

# 1 Kaamera Ülevaade

1: LTE antenn   2: Kaamera objektiiv

3: Mikrofon       4: Valgusandur

5: PIR-andur    6: Infrapuna-LEDide paneel

7: Micro USB     8: SD-pesa

9: Toitelüliti    10: Kuva

11: Nupud

12: Välistoite pistikupesa 13: Statiivikeere

14: Vahetatav akusahtel 15: SIM-kaardi pesa

Joon. 1 Käsitsusliides

2 Kiiralustusjuhendid

2.1 Patareide paigaldamine

Kaamera töötab 6*AA/12*AA/3*18650/6*18650 patareiga.

Märkus.

·Ärge kasutage eri patareisorte koos

·Ärge kasutage vanu ja uusi patareisid koos.

·AA patareide puhul soovitame suure tihedusega ja suure jõudlusega patareisid, näiteks leelis- või liitiumpatareisid.

·Mittekasutamisel eemaldage patareid lekete vältimiseks!

2.2 SD-kaardi paigaldamine

Kaamera sisselülitamiseks peate paigaldama SD-kaardi kaamera põhjas olevasse pesasse. Saate kasutada SD-kaarti, mille max suurus on 128 GB. Kaamera sisselülitamiseks ja seadistamiseks peab kaameras olema SD-kaart.

2.3 SIM-kaardi sisestamine

SIM-kaardi pesa asub akusahtli metallkontakti all. Võtke akusahtel välja ja siis leiate SIM-kaardi pesa.

2.4 Mobiiliäpi allalaadimine

Otsige“Linckeazi”Google Play Store´is või Apple Store´is

Juurdepääs veebiportaali:

Avage veebibrauseris https://www.linckeazi.com

Samuti saate skannida QR-koodi ja installida APK-faili oma nutitelefoni.

Android-äpp      IOS-äpp

2.5 Toitelüliti ja nupud

Lükake toitelüliti asendisse SETUP, seejärel võite alustada kaamera seadistamist.

Joon. 2 Toitelüliti

Toitelüliti:

OFF: toide välja (eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata);

SETUP: kaamera seadistamine;

ON: töörežiim (ekraan lülitub välja).

Nupud:

MENU: menüüsse sisenemine

▲▼◄►: navigeerimisnupp.

OK: toimingu kinnitamine

NB!

Fotode või videoklippide taasesitus pole sellel seadmel saadaval; võite fotosid ja videoid tuua pilveplatvormilt või äpilt või SD-kaardilt.

2.6 Seadistuskaart

Joon. 3 Põhiekraan

Seaded:

| VÕRK |
| --- |
| 4G LTE | On/Off |
| Remote Control | Real Time/ Delay 0.5H/ 1H/ 2H/ 3H/ 4H/ 6H/ 12H/ 24H |
| Max Number | Unlimited/ 1-99 |
| Setting Sync | Upload/ Download |
| FW Update | No/Yes |

Remote Control: kaamerat saate kaugjuhtida mobiiltelefoni või veebiportaali kaudu. Valige Real Time, juhtmeta moodul töötab edasi, kuid energiatarve on ülisuur. Delay 24H tähendab, et juhtmeta moodul ärkab 24 tunni pärast, isegi kui käivitus puudub. Seade Delay on toitesäästu jaoks.

Max Number: fotode arv, mis on võimalik päevas välja saata. Kui soovite oma andmevoogu juhtida, määrake maksimumarv.

Setting Sync: Upload tähendab seadete sünkroonimist kaamerast pilve. Download tähendab kaamera seadete sünkroonimist pilvest kaamerasse.

FW Update: ärge värskendamise ajal patareisid ega välist toidet lahti ühendage. Veenduge, et värskendamise ajal oleks patareides energiat üle 80%.

| KAAMERA |
| --- |
| Smart Shooting | WVGA | PIR-tuvastus ja pildituvastus. Valekäivituse minimeerimiseks. |
|  | 720P |  |
|  | 1080P |  |
|  | 1440P |  |
|  | 1440P+Photo |  |
|  | Photo 5MP | Intelligentne pildituvastus, valige automaatselt parimad pildid. |
| Video Length | Auto | Kahekordne jälgimissüsteem, PIR-tuvastus + nutikas liikumise jälgimine. Salvestab ainult esemetega videoteabe. |
|  | 5s-60s | Fikseeritud videopikkus seadistustes |
| Photo Burst | 1-10 |  |
| Burst Speed | Fast ,Slow |  |
| Send Option | 1st-10th |  |
| Detect Region | Enter |  |

Video Length: Auto tähendab, et kaamera salvestab ainult video liikuvatest loomadest või inimestest. Toitevajadust arvestades on video max automaatne pikkus 3 minutit päevaajal ja 1 minut öösel.

Photo Burst：see on iga käivitamise kohta tehtavate piltide arv. Kui sarivõtterežiim on 3, tähendab see, et kaamera teeb pärast ühe käivitamist 3 pilti.

Send Option: saate valida, millise pildi soovite saata Send Option kaudu.

Detect Region: siin saate valida pildi tuvastuspiirkonna. X-iga ruudustik tähendab, et see on varjestatud ala, mida ei tuvastata.

| PIR |
| --- |
| Trigger Mode | PIR/Time Lapse/Both |
| PIR Sensitivity | Normal/High/Low |
| PIR Interval | 5s-60m |
| Time lapse | 3mins~24 hours |
| Work Time 1~4 | Off/On |

PIR Interval：tähendab ajavahemikku, millal PIR-anduril on luba töötada. See hoiab ära kaardile liiga paljude üleliigsete piltide kuhjumise.

Time Lapse：selles valikus teeb kaamera fotosid või videoid ka siis, kui seda ei käivita läheduses asuv loom. Sellest on kasu ala pideva seire korral.

Work Time：kaamera võib töötada eelseadistatud kellaajal ja eelseadistatud päevadel. Ülejäänud ajal kaamera ei tööta. Töötunnid 00:00-00:00 tähendab 24 tundi. Kui seaded ületavad päeva, näiteks: algus: 20:00 lõpp: 10:00, tähendab valitud päeva- 20:00-24 00 ja 00:00-10:00.

| SÜSTEEM |
| --- |
| Clock | Enter |
| Rename | Off/On |
| Password | Off/On |
| Over Write | Off/On |
| GPS | Off/On |
| Format Card | Enter |
| FW Version | Enter |
| Diagnose | Enter |
| Default | Enter |

Password：kirjutage oma parool kindlasti üles või salvestage oma mobiiltelefoni, siis saate kaamerale juurdepääsu ka parooli unustamise korral.

Diagnose: kui kaamera tõrgub, valige Diagnose. See loob teie SD-kaardil logifailide kausta. Saatke kõik logikaustas olevad failid abi saamiseks KKK-sse.

3 Kaamera ühendamine pilveserveriga

3.1 Kaamera ühendamine pilveserveriga

Fotode oma pilvekontole või mobiiltelefonile saatmiseks peate lisama kaamera oma pilvekontole.

Avage veebisait: https://www.linckeazi.com. Või Linckeazi äpp. Äpi installimiseks skannige allpool olev QR-kood.

Android-äpp    IOS-äpp

Kontole sisselogimine:

Logige sisse, kui teil on juba konto, või registreerige mõni lihtsalt oma e-posti kontoga.

Joon. 4 Sisselogimine veebiportaali kaudu

Joon. 5 Sisselogimine Linckeazi äpi kaudu

Seadme lisamine:

NB! Kaamera tuleb enne kasutamist lisada teie pilvekontole.

Andke oma kaamerale nimi; sisestage kaamera SN ja IMEI. Vajaduse korral lisage asukoha kirjeldus. SN-i ja IMEI leiate sildilt kaamera sees.

Joon. 6 Kaamera lisamine veebiportaali kaudu

Joon. 7 Kaamera lisamine äpi kaudu

# 3.3 Kaamera seadistamine veebiportaali või äpi kaudu

Kaamerat on hõlpus seadistada veebiportaali või äpi kaudu.

Joon. 8 Seadme seaded veebiportaali kaudu

Joon. 9 Seadme seaded äpi kaudu

# 3.4 Otsevideo saamine

Pange tähele, et otsevideo funktsioon on saadaval ainult äpis.

Enne kui klõpsate otsevideo nuppuoma äpis, veenduge, et et olete kaugjuhtimise õigesti seadistanud:

- Sisestage kaameras MENU->NET->4G LTE. Seadke 4G LTE asendisse ON.

- Sisestage kaameras MENU->NET->Remote Control. Seadke Remote Control valikusse Real Time.

- Avage Linckeazi äpp, sisestage Settings->Select Device->Phone Number of this Device. Lisage ja salvestage SIM number.

- Klõpsake otsevideo nupul otsevideo käivitamiseks.

Joon. 10

Toitevajadust arvestades on otsevideo max pikkus 120 s.

Pange tähele: kui Remote Control on seatud valikusse Delay xx, saadab äpp sõnumi Ready for live streaming pärast kaamera äratust. Alles pärast sõnumit Ready saate klõpsata -nuppu otsevideo saamiseks Delay-režiimis.

# 3.5 Muud põhitoimingud äpi kaudu

Take a photo

Tooge foto või videoklipp kohe esile

GPS position

Saage teada oma kaamera asukoht

Camera settings

Muutke kaamera seadeid

Camera Status

Kuva kaamera olek

Request HQ photos or Videos

Taotlege kaamerast HQ-fotosid või videoklippe.

Joon. 11

# 4 Lisatoide

Kaameral on olemas lisatoite pistikupesa. Kui soovite kaamera toiteks ühendada välise 9V-12V aku, saate seda teha. Ühenduse loomiseks vajalik pistikupesa on tavaline 4 mm pesa.

# Asetuse näpunäited

Parimate tulemuste saavutamiseks asetage kaamera maapinnast umbes 1–1,5 meetri kaugusele ja 3–15 meetri kaugusele. Välgu tugevdamiseks soovitame kaamera asetada maksimaalse valguse peegeldamiseks fooniga alale.

Märkus.

- Päike ei tohiks paista otse kaamera esiküljele.

Joon. 12

- Peegeldage puude või muude esemetega, et lisada oma sihtmärgile rohkem valgust.

Joon. 13

- Vältige kaamera asetamist tugevate õhuvoolude või rohke taimestikuga kohta. Valekäivitused ilmnevad kõige rohkem päikselistel, tuulistel päevadel. Kui tuul liigutab taimestikku, tuvastab kaamera selle ega suuda seda eristada tegevuskohas liikuvast püsisoojasest loomast.

LisaⅠ: Tehnilised spetsifikatsioonid

Pildi eraldusvõime  5MP (reaalaja andur)

Objektiiv F/NO=1,85 (vaateväli)=64°

(FOV 10m: 7,72 m)

Sagedusalad:

Põhja-Ameerika:

AT&T: FDD-LTE: B2/B4/B12; WCDMA: B2/B4/B5; GSM: tugi puudub;

Verizon: FDD-LTE: B4, B13

Euroopa:

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20;

TDD-LTE: B38/B40/B41;

WCDMA: B1/B5/B8;

GSM: 900/1800

Välgu võimsus Full, Low

Kuvar 2,4” LCD

Mälukaart Kuni 128 GB

Video eraldusvõime

1440P,1080P, 720P, WVGA

PIR-andur Mitmetsooniline

PIR-tundlikkus Reguleeritav (High/Normal/Low)

Video käivitusaeg 0,6 s

Talitlus-/hoiutemp. -20 - +60°C / -30 -

+70°C

Käivitusintervall 5 s – 60 min.

Aegvõte: 3 min - 24 h

Sarivõtterežiim 1–10

Video pikkus 1–60 s

Toiteallikas 12/6 AA või 3/6*18650; 9V-12V.

Varuvool < 0.15 mA (<6 mAh päevas)

Tühjeneva aku hoiatus LED-näidik, pilve-

platvorm

Asetus Nöör/rihm/Pythoni lukk

Mõõtmed 158 mm X 114 mm X 71 mm

Talitlusniiskus 5% - 90%

Turbe autentimine FCC,CE, RoHS

Lisa Ⅱ: Detaililoend

| Detaili nimi | Kogus |
| --- | --- |
| Digikaamera | Üks |
| Antenn | Kaks |
| Rihm | Üks |
| Kasutusjuhend | Üks |
| Kiiralustusjuhend | Üks |

Direktiivi 2014/53/EL vastavusdeklaratsioon

CE-alane teave：

Käesolevaga kinnitab tootja, et see kaamera vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Küsige edasimüüjalt direktiivi 2014/53/EL vastavusdeklaratsiooni koopiat.

GARANTII

Kaamera tootja pakub sellele tootele 12-kuulist garantiiteenust tootmisvigade või talitlushäirete osas. Kui teie kaamera tavakasutuse korral lakkab 1 aasta jooksul töötamast, parandab või vahetab kaamera tootja kaamera tasuta. Garantii kinnitamiseks tuleb lisada ostutšekk volitatud jaemüüjalt. Garantii ei kehti kaamera vale kasutamise korral, mis võib põhjustada kahjustusi.

Kaamera tootja saab remonditeenust pakkuda pärast garantii lõppemist. Klient vastutab võimalike detaili-, tööjõu- ja saatmiskulude eest. Lisateavet saate tootjalt.

Lisateavet saate kohalikult edasimüüjalt.

# Comments

Signaali tugevus

Kaamera/video ikoon      Mobiilifirma

Kellaaeg   Ülejäänud ruum

Tehtud fotode arv

Aku kestuse näidik